## Slide 1: VC内联汇编与Debug API
武汉科锐

## Slide 2: 在VC中使用内联汇编
内联汇编的用途：
使用汇编语言编写特定的函数
编写对速度要求非常高的代码
在设备驱动程序中直接访问硬件
编写naked函数的初始化和结束代码

## Slide 3: __asm
简单__asm块（推荐）：
__asm
{
xor eax, eax
}
在每条指令之前加__asm关键字
__asm xor eax, eax
__asm mov eax, 7

## Slide 4: 内联汇编的限制
最新VC编译器支持P4和AMD的指令。
在内联汇编中不允许定义数据对象
内联汇编不允许使用MASM独自提供或宏汇编的特性如<>,!=,@@
int iArray[8]，下面是等价操作：
__asm C
LENGTH iArray sizeof(iArray)/Sizeof(iArray[0]) 8
SIZE iArray sizeof(iArray) 32
TYPE iArray sizeof(iArray[0]) 4

## Slide 5: _EMIT伪指令
_EMIT伪指令相当于MASM中的DB
__asm
{
  JMP _CodeLabel
  _EMIT 0xe8
  _EMIT 0x01
  _CodeLabel:
  _EMIT 0x90 ;NOP指令
}

## Slide 6: 硬件断点与调试寄存器
|－－－－－－－－－－－－－－－|－－－－－－－－－－－－－－－－| Dr0| 用于一般断点的线性地址 |－－－－－－－－－－－－－－－|－－－－－－－－－－－－－－－－| Dr1| 用于一般断点的线性地址 |－－－－－－－－－－－－－－－|－－－－－－－－－－－－－－－－| Dr2| 用于一般断点的线性地址 |－－－－－－－－－－－－－－－|－－－－－－－－－－－－－－－－| Dr3| 用于一般断点的线性地址 |－－－－－－－－－－－－－－－|－－－－－－－－－－－－－－－－| Dr4| 保留 |－－－－－－－－－－－－－－－|－－－－－－－－－－－－－－－－| Dr5| 保留 |－－－－－－－－－－－－－－－|－－－－－－－－－－－－－－－－| Dr6| |BBB BBB B | | |TSD 3 2 1 0 | |－－－－－－－－－－－－－－－|－－－－－－－－－－－－－－－－| Dr7|RWE LEN ... RWE LEN | G GLGLGLGLGL | | 3 3 ... 0 0 | D E E 3 3 2 21 100 | |－－－－－－－－－－－－－－－|－－－－－－－－－－－－－－－－| 31 15 0

## Slide 7
调试控制寄存器Dr7： ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 位0 L0和位1 G0：用于控制Dr0是全局断点还是局部断点，如果G0置位则是全局断点，L0置位则是局部断点。 G1L1～G3L3用于控制D1～Dr3，其功能同上。 LEN0：占两个位，开始于位15，用于控制Dr0的断点长度，可能取值： 00 1字节 01 2字节 10 保留 11 4字节 RWE0：从第17位开始，占两个位，控制Dr0的断点是读、写还是执行断点或是I/O端口断点： 00 执行 01 写入数据断点 10 I/O端口断点（只用于pentium+，需设置CR4的DE位） 11 读或写数据断点 RWE1～3，LEN1～3分别用于控制Dr1～3的断点方式，含义如上。 还有一个GD位：用于保护DRx，如果GD位为1，则对Drx的任何访问都会导致进入1号调试陷阱。即IDT的对应入口，这样可以保证调试器在必要的时候完全控制Drx。 调试状态寄存器Dr6： ＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 该寄存器用于表示进入陷阱1的原因，各个位的含义如下： B0～B3，如果其中任何一个位置位，则表示是相应的Dr0~3断点引发的调试陷阱。但还需注意的是，有时候不管GiLi如何设置，只要是遇到Drx指定 的断点，总会设置Bi，如果看到多个Bi置位，则可以通过GiLi的情况判断究竟是哪个Dr寄存器引发的调试陷阱。 BD置位表示是GD位置位情况下访问调试寄存器引发的陷阱。 BT置位表示是因为TS置位即任务切换时TSS中TS位置1时切到第二个任务时第一条指令时引发的。 BS置位表示是单步中断引发的断点。。。。即EFLAGS的TF置位时引发的调试陷阱。 注意I/O端口断点是586+以上CPU才有的功能，受CR4的DE位的控制，DE为1才有效。（DE是CR4的第3位）